## Slide 1
تشریح کدSparesFPGA
در لسلایدها ی بعدی توضیح کد را مشاهده می کنید
اسلاید های 1و2و3و4 تشریح الگوریتم کد و پلات و اسلاید 5و6 تشریح تقریبا خطبه خط کد

## Slide 2
در این کد، محاسبه تنک بودن بر اساس تحلیل طیف فرکانس انجام می‌شود. برای این کار، از نسبت تعداد عناصر غیر صفر به کل عناصر در طیف فرکانس استفاده می‌شود.
nonZeroElements = nnz(fft_magnitude);
در این خط، تعداد عناصر غیر صفر در طیف فرکانس محاسبه می‌شود و در متغیر nonZeroElements ذخیره می‌شود.
totalElements = numel(fft_magnitude);
تعداد کل عناصر در طیف فرکانس (شامل عناصر صفر و غیر صفر) محاسبه و در متغیر totalElements ذخیره می‌شود.
sparsityRatio = nonZeroElements / totalElements;
سپس نسبت تعداد عناصر غیر صفر به کل عناصر محاسبه می‌شود و در متغیر sparsityRatio ذخیره می‌شود. این نسبت به عنوان یک اندیکاتور برای تنک بودن یا عدم تنک بودن سیگنال استفاده می‌شود.
اگر sparsityRatio بیشتر از 0.5 باشد، پیام "داده‌ها تنک هستند" چاپ می‌شود، در غیر این صورت پیام "داده‌ها تنک نیستند" چاپ می‌شود.
در اینجا از مقدار 0.5 به عنوان یک آستانه مورد استفاده قرار گرفته است، اما شما می‌توانید این مقدار را بر اساس نیاز و شرایط خاص خود تغییر دهید.

## Slide 3
ابتدا یک سیگنال ورودی با اطلاعات مختلف مانند نرخ نمونه‌گیری (Fs)، تعداد نمونه‌ها (N)، تعداد پالس‌ها (NumPulses) و ... تعریف شده است.
سپس دو فایل با نام‌های 'DinMatchFilterRe.txt' و 'DinMatchFilterIm.txt' خوانده شده‌اند. این دو فایل اطلاعات ورودی (حقیقی و موهوم) را به صورت اعداد دریافت می‌کنند و سپس مقادیر آن‌ها به وسیلهٔ فرمول (fscanf(a, '%d') / (2^(BitWidth-1) - 1)) نرمال‌سازی می‌شوند.
در ادامه، دو بردار به نام‌های DinRe و DinIm ساخته شده‌اند که شامل اطلاعات حقیقی و موهوم از سیگنال ورودی هستند. این دو بردار در ماتریس data با هم ترکیب شده‌اند.
سپس با استفاده از تبدیل فوریه (fft در MATLAB)، ماتریس data به فضای فرکانس منتقل شده است. نتایج تبدیل فوریه در fft_data قرار دارند.
سپس ماژول تحلیل طیف فرکانس اجرا می‌شود. در اینجا، طیف فرکانس به صورت ماژول تبدیل فوریه (abs(fft_data)) محاسبه شده و در fft_magnitude ذخیره می‌شود.
سپس یک نمودار از طیف فرکانس رسم می‌شود تا بتوانید توزیع فرکانس‌ها را مشاهده کنید.

## Slide 4
برای تحلیل پلات طیف فرکانس و تشخیص تنک بودن یا عدم تنک بودن سیگنال، به موارد زیر توجه کنید:
تعداد نقاط غیر صفر:
اگر تعداد نقاط غیر صفر در طیف فرکانس کمتر از تعداد کل نقاط باشد، این نشان می‌دهد که داده‌ها در فضای فرکانس تنک هستند. به عبارت دیگر، فقط تعداد محدودی از فرکانس‌ها مهم هستند و بقیه نقاط صفر یا بسیار نزدیک به صفر هستند.
پیک‌های مهم:
پیک‌های مهم در طیف فرکانس نشان می‌دهند که کدام فرکانس‌ها در سیگنال حاضر هستند و شدت آن‌ها چقدر است.
آستانه تصمیم‌گیری:
در کد، آستانه برابر با ۵۰٪ از بیشترین مقدار طیف فرکانس قرار داده شده است. این آستانه می‌تواند بر اساس نیاز تغییر کند.
با توجه به این موارد، اگر تعداد نقاط غیر صفر کم باشد و تنها چند پیک مهم وجود داشته باشد، ممکن است سیگنال تنک باشد. اما اگر تعداد پیک‌ها و نقاط غیر صفر بیشتر باشد، سیگنال ممکن است تنک نباشد.
در نهایت، می‌توانید با تحلیل طیف فرکانس و مشاهده توزیع فرکانس‌ها بر روی پلات، به نتیجه‌گیری نهایی درباره تنک بودن یا عدم تنک بودن سیگنال برسید.

## Slide 5
کد مربوط به تنک بودن وتحلیل فرکانسی سیگنال‌ها با استفاده از تبدیل فوریه و الگوریتم تنک بودن است. در ادامه، توضیحات و تشریح هر بخش از کد آمده است:
clc, close all, clear: این دستورات برای پاک کردن خروجی کامند ویندوز، بستن همه پنل‌های شکل و پاک کردن متغیرها استفاده می‌شوند.
Fs, N, PRF, PulseWidth, BandWidth, BitWidth, SNR, NumPulses: تعریف پارامترهای مختلف مانند نرخ نمونه‌برداری، تعداد نمونه‌ها، نرخ تکرار پالس و غیره.
a = fopen('DinMatchFilterRe.txt', 'r'); و DinRe = fscanf(a, '%d') / (2^(BitWidth-1) - 1);: این دو خط برای خواندن داده‌های ورودی از فایل 'DinMatchFilterRe.txt' و نرمال‌سازی آن‌ها به دست می‌آید.
data = [DinRe, DinIm];: در اینجا داده‌های ورودی به صورت ترکیبی از بخش حقیقی و موهوم ترکیب می‌شوند.
fft_data = fft(data);: این دستور با استفاده از تبدیل فوریه (FFT)، داده‌های زمانی را به فضای فرکانس تبدیل می‌کند.
fft_magnitude = abs(fft_data);: این خط برای محاسبه مقدار مطلق ضرایب FFT و تبدیل آن‌ها به طیف فرکانس استفاده می‌شود..

## Slide 6
figure; plot(fft_magnitude); title('FFT Magnitude'); xlabel('فرکانس'); ylabel('مقدار');: این بخش، نمودار طیف فرکانس را رسم می‌کند.
nonZeroElements = nnz(fft_magnitude); totalElements = numel(fft_magnitude); sparsityRatio = nonZeroElements / totalElements;: در اینجا، تعداد عناصر غیر صفر، کل عناصر و نسبت اسپارسیتی محاسبه می‌شوند.
threshold = 0.5 * max(fft_magnitude);: یک آستانه بر اساس 50% از حداکثر مقدار ضرایب FFT تعیین می‌شود.
if sparsityRatio > 0.5 disp('داده‌ه تنک هستند'); else disp('داده‌هاتنک نیستند '); end: در اینجا نسبت اسپارسیتی بررسی شده و پیام متنی مناسب چاپ می‌شود.
در نهایت، این کد برای تحلیل خصوصیات فرکانسی سیگنال ورودی استفاده می‌شود و نتایج آن به صورت مفهومی نمایش داده می‌شود